## Slide 1
具身代码迁移项目进度汇报
Capability-Conditioned Failure-Driven Adaptation of LLM-Generated Robot Programs
当前状态：已完成三个 embodiment 的同任务演示与无 LLM 物理验证
核心任务：同时拿起红块和绿块，再同时放入黄色托盘
验证结果：三机器人 smoke demo 成功；seeded validation = 27/27
白底黑字简版 | 增补 Skill 与 B+A 说明

## Slide 2
1. 项目要解决什么问题
研究问题：同一个自然语言任务，在机器人身体能力发生变化时，LLM 生成的机器人程序如何迁移？
核心观点：代码迁移不是“同 prompt 生成不同代码”这么简单，而是：
• 保留可复用的任务结构
• 根据 capability card 添加或替换 embodiment-specific 代码
• 失败后用 failure report 促使代码修正
论文方向：Capability-Conditioned Failure-Driven Adaptation of LLM-Generated Robot Programs

## Slide 3
2. B+A 模式怎么理解
A = Capability Card：机器人能力先验
• 告诉 LLM 机器人有什么能力、限制和推荐参数
• 例如 has_dual_arms、has_mobile_base、grasp_mechanism、recommended_release_height_m
B = Failure Report：失败驱动反馈
• 第一次生成代码失败后，把执行错误、API 返回 False、物理状态偏差整理成结构化反馈
• LLM 基于反馈重新生成修正代码
B+A = 能力先验 + 失败修正
• 先用能力卡减少明显错误
• 再用失败报告做迭代适配
关键性质：B+A 是一种 condition + adaptation 的闭环，不只是多给一点 prompt。

## Slide 4
3. Skill/API 与 Capability Card 的关系
Skill/API = 机器人可以被调用的动作函数
• robot.lift_two_objects(...)
• robot.place_two_objects(...)
• mobile.navigate_to(...)
• robot.pick_with_arm(...)
Capability Card = 机器人能力说明书
• 告诉 LLM 哪些 skill/API 更适合当前机器人
• 指导 LLM 如何设置关键参数，例如 release height
关系：
Capability Card 不是 skill 本身，而是指导 LLM 选择和组合 skill/API 的能力先验。
一句话：Card 负责“选什么技能、怎么用”；Skill/API 负责“真正执行动作”。

## Slide 5
4. 目前已实现的三个机器人 embodiment
dual_arm
mobile_dual_arm
dual_franka
• 固定双臂 KUKA
• 吸盘 suction
• 不需要导航
• 低释放高度 0.005m
• 基线双臂协作机器人
• Husky + 双臂 KUKA
• 吸盘 suction
• 需要先 navigate_to
• 底盘改变可达性与左右臂分配
• 体现移动能力迁移
• 固定双臂 Franka
• 平行夹爪 parallel jaw
• 不需要导航
• 推荐释放高度 0.03m
• 体现夹爪/释放策略迁移
三者共享同一高层任务 API：lift_two_objects(...) + place_two_objects(...)

## Slide 6
5. 同一任务：双块同时入盘
自然语言任务：Pick up the red block and the green block at the same time, then place both blocks into the yellow tray at the same time.
成功判定：
• red block 距离 yellow tray < 0.20m
• green block 距离 yellow tray < 0.20m
• 两个方块均已低高度释放
• API 返回 success
当前验证：dual_arm / mobile_dual_arm / dual_franka 均成功；seeded validation 通过。
意义：任务目标保持不变，迁移发生在机器人能力相关代码上。

## Slide 7
6. 代码迁移对比：共享结构 + 能力适配
A. 固定双臂 KUKA
B. 移动双臂 KUKA
C. 固定双臂 Franka
red_pos = scene.get_object_position('red block')
green_pos = scene.get_object_position('green block')
tray_pos = scene.get_object_position('yellow tray')
lift_ok = robot.lift_two_objects(red_pos, green_pos)
place_ok = robot.place_two_objects(red_target, green_target, pre_release_height=0.005)
table_x, table_y = scene.table_position[:2]
mobile.navigate_to(table_x, table_y + clearance)
red_pos = scene.get_object_position('red block')
green_pos = scene.get_object_position('green block')
lift_ok = robot.lift_two_objects(red_pos, green_pos)
place_ok = robot.place_two_objects(red_target, green_target, pre_release_height=0.005)
red_pos = scene.get_object_position('red block')
green_pos = scene.get_object_position('green block')
tray_pos = scene.get_object_position('yellow tray')
release_h = robot.capability_card.recommended_release_height_m
lift_ok = robot.lift_two_objects(red_pos, green_pos)
place_ok = robot.place_two_objects(red_target, green_target, pre_release_height=release_h)
迁移含义：核心任务程序保持一致；移动机器人添加导航；Franka 根据夹爪能力调整释放策略。

## Slide 8
7. 已完成的工程进度
• 新增 mobile_dual_arm：解决移动双臂任务，并避免底盘穿模
• 新增 dual_franka：第三个 embodiment，用于夹爪/释放策略迁移对比
• 新增 coordinated API：lift_two_objects / place_two_objects
• prompt 中加入 mobile + dual-arm API hint
• benchmark 中加入 lift_red_green_together_to_tray 任务
• logging 中记录 coordinated lift/place 等代码特征
• validation 支持三机器人 seeded 检查
当前已经具备：演示、无 LLM 验证、后续 LLM 实验入口。

## Slide 9
8. 下一步计划
短期：
• 用同一 prompt 调用 LLM，分别生成 dual_arm / mobile_dual_arm / dual_franka 代码
• 保存生成代码，做 diff 和特征统计
• 跑严格 baseline：api / fewshot / card / failure / card_failure
论文实验：
• 成功率统计表
• 失败类型分析
• ablation study
• 典型失败案例和修正轨迹
• 代码迁移差异分析
目标：把“演示可行”推进到“论文可报告的系统实验”。